## Slide 1
딩코
아두이노 교육

## Slide 2
CH1. 개요

## Slide 3
아두이노(Arduino)
입력
제어, 명령
출력
시스템

## Slide 4
아두이노(Arduino)
리셋 버튼
포트 연결
배터리 연결
아날로그 핀
디지털핀
디지털핀(PWM)
그라운드
(0 V)
전원
(5.0 V)
전원
(3.3 V)

## Slide 5
빵판(Bread Board)

## Slide 6
회로 기초 법칙
고전압
(5V)
저전압
(0V)
전자
제품
전류흐름

## Slide 7
회로 기초 법칙

## Slide 8
회로 기초 법칙
1. 노드는 소자로 둘러 쌓인 공간이다.
2. 노드 내부의 전압은 일정하다.
3. 소자는 양쪽에 다른 노드가 있어야 작동한다.
4. 전선은 소자가 아니다.

## Slide 9
회로 기초 법칙

## Slide 10
회로 기초 법칙

## Slide 11
VCC
GND
회로 기초 법칙

## Slide 12
VCC
GND
회로 기초 법칙

## Slide 13
VCC
회로 기초 법칙

## Slide 14
VCC
회로 기초 법칙
GND

## Slide 15
신호를 보내는 법
아날로그
센서에서 값을 받을 때 사용
0~1023 사이의 값으로 표현
analogRead()
analogWrite()
* 아날로그라이트는 0~255,
그리고 PWM으로만 사용
디지털
동작 기구에 값을 내보내 동작할 때 또는 on/off 형식의 센서 값을 받을 때 사용
0=0V=LOW, 1=5V(3.3V)=HIGH
digitalRead()
digitalWrite()

## Slide 16
신호 없이 LED 켜보기
*13번 핀을 5V에 꽂기

## Slide 17
*13번 핀을 5V에 꽂기

## Slide 18
신호로 LED 켜보기
int LED=13;
void setup(){
pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop(){
digitalWrite(LED, HIGH);
}

## Slide 19
신호로 LED 깜빡이기
int LED=13;
void setup(){
pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop(){
digitalWrite(LED, HIGH);
delay(1000)
digitalWrite(LED, LOW);
delay(1000)
}

## Slide 20
시리얼 통신하기
int LED=2021;
void setup(){
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
Serial.print(LED);
Serial.print(“딩“);
Serial.println(“코“);
}

## Slide 21
조건문으로 LED 켜기
int LED=13;
Int BUTTON=1;
void setup(){
pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop(){
if (BUTTON==1){
digitalWrite(LED, HIGH);
}
else {
digitalWrite(LED, LOW);
}
}

## Slide 22
반복문(while)으로 LED 켜기
int LED=13;
int BUTTON=1;
void setup(){
pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop(){
digitalWrite(LED, LOW);
while (BUTTON<4){
digitalWrite(LED, HIGH);
delay(1000);
BUTTON=BUTTON+1;
}
}

## Slide 23
반복문(for)으로 LED 켜기
int LED=13;
int BUTTON=1;
void setup(){
pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop(){
digitalWrite(LED, LOW);
for (int i=1; i<=4; i=i+1){
digitalWrite(LED, HIGH);
delay(1000);
}
}

## Slide 24
실습 #1. LED 세 개 차례대로 깜빡이기

## Slide 25
도전과제 #1. LED 세 개 차례대로 깜빡이기
int LED1=11;
int LED2=12;
int LED3=13;
int count=1;
void setup(){
pinMode(LED1, OUTPUT);
pinMode(LED2, OUTPUT);
pinMode(LED3, OUTPUT);
}
void loop(){
if (count==1){
digitalWrite(LED1, HIGH);
digitalWrite(LED2, LOW);
digitalWrite(LED3, LOW);
}
if (count==2){
digitalWrite(LED1, LOW);
digitalWrite(LED2, HIGH);
digitalWrite(LED3, LOW);
}
if (count==3){
digitalWrite(LED1, LOW);
digitalWrite(LED2, LOW);
digitalWrite(LED3, HIGH);
}
count=count+1;
if (count==4){
count=1;
}
delay(1000);
}

## Slide 26
실습 #2. LED 세 개 차례대로 켜기
+ 순번 수 만큼 깜빡이기

## Slide 27
int LED1=11;
int LED2=12;
int LED3=13;
int count=1;
void setup(){
pinMode(LED1, OUTPUT);
pinMode(LED2, OUTPUT);
pinMode(LED3, OUTPUT);
digitalWrite(LED1, LOW);
digitalWrite(LED2, LOW);
digitalWrite(LED3, LOW);
}
void loop(){
if (count==1){
for (int i=1; i<=count; i++){
digitalWrite(LED1, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(LED1, LOW);
delay(500);
}
}
if (count==2){
for (int i=1; i<=count; i++){
digitalWrite(LED2, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(LED2, LOW);
delay(500);
}
}
if (count==3){
for (int i=1; i<=count; i++){
digitalWrite(LED3, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(LED3, LOW);
delay(500);
}
}
count+=1;
if (count==4){
count=1;
}
}

## Slide 28
CH2. 액추에이터 쓰기

## Slide 29
스위치 쓰기

## Slide 30
스위치 쓰기: PULL-UP
연결된 상황은 전압 값이 확실하지만 연결되지 않은 상황은 값이 미결정(0이 아님!!)
그래서 0으로 만들거나 1로 만들기 위해 PULL DOWN 또는 PULL UP을 사용

## Slide 31
스위치 쓰기
int switch1=5;
int SW;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(switch1, INPUT_PULLUP);
}
void loop(){
SW=digitalRead(switch);
Serial.println(SW);
}

## Slide 32
도전과제 #1. 형광등 스위치
조건: 두 개의 스위치와 여러 개의 LED, 키는 버튼과 끄는 버튼이 따로 있고 키는 버튼을 누를 때 마다 켜지는 불 개수가 증가, 끄는 버튼은 다 끄게 함

## Slide 33
서보모터 쓰기

## Slide 34
PWM(Pulse Width Modulation)
한 이산 시간 내의 펄스의 길이를 조정해 평균 전압을 낮춰 아날로그 신호를 만들어내는 방식

## Slide 35
서보모터 쓰기
#include<Servo.h>
Servo 모터이름;
void setup(){
모터이름.attach(7);
}
void loop(){
모터이름.write(값)
}

## Slide 36
DC모터 쓰기

## Slide 37
DC모터 쓰기
4핀을 쓸 경우 모터 한 쪽 당 코딩
int signal1=5;
int signal2=6;
void setup(){
pinMode(signal1, OUTPUT);
pinMode(signal2, OUTPUT);
}
void loop(){
digitalWrite(signal1, HIGH or LOW);
digitalWrite(signal2, HIGH or LOW);
}
6핀을 쓸 경우 모터 한 쪽 당 코딩
int signal1=5;
int signal2=6;
int speed=7;
void setup(){
pinMode(signal1, OUTPUT);
pinMode(signal2, OUTPUT);
pinMode(speed, OUTPUT);
}
void loop(){
digitalWrite(signal1, HIGH or LOW);
digitalWrite(signal2, HIGH or LOW);
analogWrite(speed, 0~255);
}

## Slide 38
실습 #3. 스위치 눌러서 서보모터 돌리기

## Slide 39
#include<Servo.h>
int switch1=5;
int SW;
int angle=0;
Servo motor1;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(switch1, INPUT_PULLUP);
motor1.attach(7);
motor1.write(angle);
}
void loop(){
SW=digitalRead(switch);
if (SW==0){
for (i=0, i<360, i++){
if (i<181){
motor1.write(i);
}
elif (181<=i<360){
motor1.write(360-i);
}
}
if (SW==1){
motor1.write(angle);
}
}

## Slide 40
실습 #4. 전진,후진,좌우회전 순차적으로 실행

## Slide 41
#include<Servo.h>
int switch1=5;
int SW;
int angle=0;
Servo motor1;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(switch1, INPUT_PULLUP);
motor1.attach(7);
motor1.write(angle);
}
void loop(){
SW=digitalRead(switch);
if (SW==0){
for (i=0, i<360, i++){
if (i<181){
motor1.write(i);
}
elif (181<=i<360){
motor1.write(360-i);
}
}
if (SW==1){
motor1.write(angle);
}
}

## Slide 42
도전과제 #2. 스위치로 서보모터 각도조절
조건: 두 개의 스위치로 한 쪽을 누르면 시계방향 15도, 반대 쪽을 누르면 반시계방향 15도로 꺼

## Slide 43
CH3. 센서 쓰기

## Slide 44
포토레지스터 쓰기

## Slide 45
포토레지스터 쓰기
void setup(){
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
Serial.print(analogRead(A0));
}

## Slide 46
포텐셜미터 쓰기

## Slide 47
포텐셜미터 쓰기
void setup(){
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
Serial.print(analogRead(A0));
}

## Slide 48
실습 #5. 포텐셜미터로 LED 밝기 조절

## Slide 49
초음파센서 쓰기

## Slide 50
초음파센서 쓰기
int echo =6;
int trig=7;
void setup(){
pinMode(echo, INPUT);
pinMode(trig, OUTPUT);
}
void loop(){
digitalWrite(trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(tirg, HIGH);
delayMicroseconds(10);
long duration=pulseIn(echo, HIGH);
long distance=duration*340/2000000;
}

## Slide 51
실습 #6. 감지 거리에 따라 LED 개수 제어

## Slide 52
리모콘 쓰기

## Slide 53
리모콘 쓰기
#include<Irremot.h>
int remote1 =11;
Irrecv irrecv(remote1);
Decode_results results;
void setup(){
Serial.begin(9600);
irrecv.enableIRIn();
}
void loop(){
if (irrecv.decode(&results)==true){
Serial.println(results.value);
}
delay(1000);
}

## Slide 54
도전과제 #3. 리모콘+ DC모터로 RC카 만들기

## Slide 55
여러가지 센서